臺灣港務公司基隆港分公司蘇澳港營運處港區裝卸作業交通須知

一、臺灣港務公司基隆港分公司蘇澳港營運處（以下簡稱本營運處）為確保港區裝卸作業及交通安全，依商港法、商港港務管理規則及商港棧埠管理規則之規定訂定本須知，本須知未規定部分適用相關法規。

二、本營運處港區設有南、北兩座崗哨，由港警分駐所負責查驗任務，以控管人員及車輛進出；凡進出港區人員及車輛應由港警分駐所派員查驗放行，以維港區交通安全及裝卸作業運轉順暢。

三、本營運處港區棧埠作業區劃分為：（1）裝卸作業區（2）貨物露置場區（3）禁止停車網狀區（4）汽車、機車停放區。以上係以車檔或碼頭作業區標線標示區分；裝卸交通動線也可能隨時變更。

（一）裝卸作業區：係指位於各碼頭供船舶裝卸貨物作業及卡車(聯結車)

提交貨物裝卸作業之區域。

（二）貨物露置場區：係指供儲存貨物之空地區域。

（三）禁止停車網狀區：係禁止各種車機停留，以供作業車機通行之區域。

（四）汽車、機車停放區：係供碼頭從業人員停放汽車、機車場地。

四、車機進入港區裝卸貨物作業時，應聽從現場從業人員指揮。

五、車機進入港區，應行駛汽車、機車通道，並靠右行駛；等候裝卸作業時，應停靠作業區標線，非必要人員請勿下車。

六、車機作業完工後應立即駛離，禁止停放於裝卸作業區、貨物露置場區、汽車、機車停放區及禁止停車網狀區等區域，以維港區裝卸作業之通暢及交通安全。

七、卡車(聯結車)司機於碼頭裝卸作業區及貨物露置場區提領或卸存貨物時，嚴禁人員上、下車，於倒車入作業區時應慢速後退，並隨時注意兩側有無來車及人員；如確實須要下車時，應注意自身安全。

八、卡車(聯結車)於本港區內裝卸貨物時，應依序整齊停放，並聽從現場人員指揮。

九、本港裝卸作業區、貨物露置場區、禁止停車網狀區及汽車、機車停放區，禁止車輛保養維修；臨時故障車輛應移至車道右側路邊，以免影響裝卸作業及車機通行。

十、非作業相關人員嚴格禁止進入裝卸作業區及貨物露置場區，以確保安全。

十一、車機夜間作業，停留港區內候工應開小燈，以資警示。

十二、本港區內作業車機若違反本須知相關禁止規定，港警分駐所及港區相關管理人員應予勸導，不接受勸導者，得函知所屬車機公司；第一次違規發函警告，第二次違規停止該車機進入港區作業3日，第三次違規停止該車機進入港區作業7日，第四次違規停止該車機進入港區作業30日。

十三、本須知自發布日起實施。